## Slide 1
Sicurezza delle eSIM: analisi e sperimentazione mediante sviluppo di user agent e server SM-DP+
Matteo Fanfarillo – 0316179
Relatore: prof. Giuseppe Bianchi
Correlatori: prof. Francesco Gringoli, dott. Lorenzo Valeriani
17/07/2024

## Slide 2
Step 1 out of 5
CONTESTO
E OBIETTIVO
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024

## Slide 3
Matteo Fanfarillo – 0316179
1/19
17/07/2024
CONTESTO
Quando cambiavamo operatore, dovevamo andare noi fisicamente in negozio per acquistare una nuova SIM
PRIMA
ORA
Qualcuno lo fa per noi: avviene tutto da remoto
DUBBI
Viene fatto bene?
Viene garantita sicurezza?
Sicurezza mobile
nuovo attore: eSIM

## Slide 4
OBIETTIVO DELLA TESI
2/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Individuare criticità e vulnerabilità del protocollo che definisce il funzionamento delle eSIM e le relative implementazioni
Ipotizzare scenari di attacco sfruttando le eventuali criticità di cui sopra
Ove possibile, sviluppare meccanismi di difesa efficaci

## Slide 5
Step 2 out of 5
BACKGROUND
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024

## Slide 6
BACKGROUND
Protocollo RSP utilizzato per gestire la comunicazione tra eUICC, LPA e server SM-DP+
3/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Notes: Definizioni di eUICC, LPA, server SM-DP+

## Slide 7
BACKGROUND
Protocollo RSP utilizzato per gestire la comunicazione tra eUICC, LPA e server SM-DP+
3/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024

## Slide 8
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
get info
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
euiccInfo1,
euiccChallenge
HTTPS connection

## Slide 9
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
initiateAuthentication (euiccChallenge, euiccInfo1, smdpAddress)
VERIFY
euiccInfo1
smdpAddress
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
initiateAuthenticationResponse (transactID, serverSigned1, serverSignature1, euiccCIPKToBeUsed, CERT.DPauth.SIG)

## Slide 10
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
authenticateServer (serverSigned1, serverSignature1, euiccCIPKToBeUsed, matchingId, CERT.DPauth.SIG)
VERIFY
serverSigned1
serverSignature1
cert. chain
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024

## Slide 11
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
euiccSigned1 (euiccInfo2,
matchingId, ecc.),
euiccSignature1, euiccCert
authenticateClient (euiccSigned1, euiccSignature1, euiccCertificate)
VERIFY
euiccSigned1
euiccSignature1
cert. chain
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
handleNotification()

## Slide 12
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
check if profile can
be installed
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
authenticateClientResponse (transactID, smdpSigned2, smdpSignature2, profile metadata, CERT.DPpb.SIG)

## Slide 13
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
prepareDownload (smdpSigned2, smdpSignature2, CERT.DPpb.SIG)
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
VERIFY
smdpSigned2
smdpSignature2
cert. chain

## Slide 14
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
euiccSigned1,
euiccSignature1
getBoundProfilePackage (euiccSigned2, euiccSignature2)
VERIFY
euiccSignature2
eventual CC
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
handleNotification()

## Slide 15
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
getBoundProfilePackageResponse (transactID, Bound Profile Package)
VERIFY
metadata
verifications

## Slide 16
INTERAZIONE IN RSP
4/19
SM-DP+
LPAd
eUICC
Operator
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
handleNotification()
handleNotification()

## Slide 17
IMPLEMENTAZIONE DEI SIMULATORI
Step 3 out of 5
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024

## Slide 18
5/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
IMPLEMENTAZIONE DEI SIMULATORI
Inizialmente era un’innovazione
La documentazione non fornisce tutti i dettagli implementativi (e.g. com’è fatto il BPP)
Sono necessari tutti i certificati (con le relative chiavi private) della certificate chain della GSMA
Strumento utilizzato per valutare la sicurezza delle eSIM: simulatori dello user agent (client) e del server
CHALLENGE
Nessuna implementazione di riferimento

## Slide 19
6/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
STRATEGIE ADOTTATE
Codifica ASN.1 + base64
La comunicazione reale tra user agent e server è protetta da TLS
CODIFICA DEI DATI
DETTAGLI IMPLEMENTATIVI
Libreria Python asn1tools per codifica/decodifica dei messaggi ASN.1
Linguaggio usato: Python
Attacco MITM con proxy relay per ottenere una traccia di comunicazione reale che bypassa le protezioni TLS
Notes: Scenari di attacco MITM

## Slide 20
MODULI SVILUPPATI
7/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Relativo al CI; composto da un eseguibile per la generazione di certificati custom
ROOT CA
SMDP
Relativo al server; composto da eseguibili per la generazione di certificati custom, per il rilascio di nuovi profili e per il download di profili
EUICC
Relativo allo user agent e all’operatore; composto da eseguibili per la generazione di certificati custom, per il rilascio di nuovi profili e per il download dei profili
subjectKeyIdentifier estrapolato dalla cattura MITM

## Slide 21
VALIDAZIONE DEI SIMULATORI
8/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Interazione col server di test Osmo-smdpp sfruttando una certificate chain di test della GSMA
SERVER
CLIENT
Al momento della validazione, sono state pubblicate versioni open source di LPA e server SM-DP+
Interazione con uno user agent composto da un eUICC programmabile e l’LPA di test lpac sfruttando la medesima certificate chain di test

## Slide 22
ANALISI DI SICUREZZA
Step 4 out of 5
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024

## Slide 23
ANALISI DI SICUREZZA
9/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Ottenimento dei server
Ottenimento dei client
Effettuata facendo comunicare ciascun simulatore con server e user agent reali e verificando le relative risposte al variare dei messaggi inviati
CHALLENGE
SM-DS (reperibili in rete)
Di test (reperibili in rete)
Reali (difficili da reperire)
Uso delle risorse a disposizione durante la sperimentazione
Ottenere gli hostname da tracce di comunicazione reali
STRATEGIA

## Slide 24
SERVER TESTATI
10/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
SM-DS
eSIM Disc. Production
eSIM Disc. Staging
GSMA
Verizon Wireless
Di test
Infineon
Sysmocom
Truphone
Stork & Google
Osmo-smdpp
Simulatore
Reali
Iliad & Very Mobile
Tim
RSP-0003

## Slide 25
RISULTATI DEI TEST
11/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Infineon: risponde con HTTP_BAD_REQUEST indipendentemente dal messaggio di richiesta
Tutti i server SM-DS: rispondono con un opportuno messaggio di errore solo in presenza di campi non validi in initiateAuthentication o in caso di utilizzo di una certificate chain non valida; se ricevono un messaggio fuori ordine rispondono con HTTP_NOT_FOUND; in tutti gli altri casi rispondono con HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR
Certificate chain supportate: Symantec Corporation, chain ufficiale della GSMA, chain di test della GSMA. Solo di quest’ultima si dispone interamente di certificati validi
risulta inutilizzabile
i test si fermano al secondo messaggio
risultano incompleti

## Slide 26
RISULTATI DEI TEST
12/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Il grafico riporta le risposte dei server nel caso in cui l’emulatore del client si comporti come da specifiche
I server non cambiano risposta in caso di euiccSignature1, SVN (in euiccInfo2), euiccCiPKIdList (in euiccInfo2), transactionId (in euiccSigned1), smdpAddress (in euiccSigned1) o serverChallenge non valida
no anomalie

## Slide 27
RISULTATI DEI TEST
13/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Tutti i server rispondono con un opportuno messaggio di errore nel caso in cui ricevano initiateAuthentication con almeno un campo non valido
Eccezione: se viene inviata una euiccChallenge malforme (e.g. composta da un solo byte), i server rispondono come indicato dal grafico

## Slide 28
RISULTATI DEI TEST
14/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Tutti i server SM-DP+ non consentono l’invio dei messaggi di richiesta fuori ordine. In particolare, il grafico riporta le risposte dei server nel caso in cui l’emulatore del client invii getBoundProfilePackage come primo messaggio

## Slide 29
RISULTATI DEI TEST
15/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
I server SM-DP+ esaminati hanno certificati con una durata che varia tra i 3 e i 10 anni
Le Root CA hanno certificate con una durata che varia tra i 32,5 e i 35 anni

## Slide 30
CLIENT TESTATI
16/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Di test
EasyEUICC
LPAC
Simulatore
Reali
Google Pixel 6

## Slide 31
RISULTATI DEI TEST
17/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Google Pixel 6: impossibile connettersi alla rete
Tutti i client di test: presentano un comportamento tutto sommato fedele alle specifiche. Uniche caratteristiche degne di nota:
  se in un messaggio del server vi sono più istanze di Transaction ID, ne viene valutata solo una;
  vengono accettati Transaction ID malformi (e.g. composti da un solo byte);
  vengono accettati valori arbitrari di serverAddress all’interno del messaggio initiateAuthenticationResponse, anche se diversi dal campo smdpAddress del messaggio di richiesta initiateAuthentication;
  i certificati dei client di test hanno una durata > 5000 anni, mentre il certificate del relative EUM ha una validità di 34 anni.
no server di test

## Slide 32
CONCLUSIONE
Step 5 out of 5
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024

## Slide 33
CONCLUSIONE
18/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Con l’avvento di Osmo-smdpp e lpac, lo sviluppo dei simulatori non rappresenta più un’innovazione assoluta, anche se tuttora non esistono implementazioni open-source di aggregazioni di eUICC + LPA
Tuttavia, i simulatori rappresentano uno strumento che:
  ha consentito di individuare piccole anomalie nelle risposte degli end-host in circolazione;
  grazie alla sua natura parametrizzabile ed estensibile, permette di effettuare molteplici nuovi esperimenti.

## Slide 34
19/19
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024
Approfondimento degli aspetti legati ai messaggi ricevuti dai server e dagli user agent reali
Ampliamento dell’insieme di user agent e server su cui eseguire i casi di test già definiti
Ampliamento del set di esperimenti (e.g. attacchi downgrade, attacchi a livello TLS)
SVILUPPI FUTURI
Studio e definizione di test sulla procedura di trasferimento dei profili
Iniezione di Java applet nelle eUICC
possibile lavoro di tesi

## Slide 35
FINE DEI GIOCHI
ma solo per il momento…
Matteo Fanfarillo – 0316179
17/07/2024